## Slide 1
Instructivo simbología para el desarrollo de mapas de riesgos
<LOGO DE LA ORGANIZACIÓN>
Código
[GDR_XX_ITT_15 Simbología mapas de riesgos]
Fecha
[00-00-0000]
Revisión
[00]
Versión
[00]
GESTIÓN DE
RIESGOS DE SST
[NOMBRE DE LA ENTIDAD EMPLEADORA]

## Slide 2
Instruir a las entidades empleadoras sobre la simbología a utilizar para la confección de un mapa de riesgos, con la finalidad de contar con una herramienta que permitan localizar y visualizar los principales peligros en un lugar de trabajo.
Objetivo general

## Slide 3: Contexto
Para su elaboración, se consideraron los estándares definidos por las principales normas nacionales e internacionales vigentes:
ISO 3864/2011
NCh 3864/2012
NCh 2189/1992
Normas de referencia
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 4: Contexto
¿Qué es una señal de seguridad?
Señal que transmite un mensaje de seguridad general, obtenida mediante la combinación de un color y una forma geométrica y que, por la adición de un símbolo gráfico, transmite un mensaje de seguridad en particular
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 5: Contexto
El propósito de los colores y señales de seguridad es llamar rápidamente la atención a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y salud, logrando la comprensión oportuna de un mensaje específico.
Las señales de seguridad deberán ser utilizadas sólo para instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las personas.
Se clasifican dependiendo su forma y color.
Propósito de los colores y señales de seguridad
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 6: Clasificación de la señales
Según la NCh-ISO 3864 2012, existen cinco tipos de señales de seguridad
Señal de acción obligatoria: Señal de seguridad que indica que un determinado curso de acción debe ser tomado
Señal de precaución: Señal de seguridad que indica una fuente específica de daño potencial
Señal de prohibición: Señal de seguridad que indica que un comportamiento específico está prohibido
Señal de condición segura: Señal de seguridad que indica una ruta de evacuación, la ubicación de un equipo de seguridad, una instalación de seguridad o una acción de seguridad
Señal de equipo contra incendio: Señal de seguridad que indica la ubicación o identificación de un equipo contra incendio
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 7: Clasificación de la señales
Significado de las formas geométricas y colores de seguridad
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 8: Señales de Acción obligatoria
Señales de carácter mandatorio que señala un cierto curso de acción que debe ser tomado.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 9: Señales de Acción obligatoria
Señales de carácter mandatorio que señala un cierto curso de acción que debe ser tomado.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 10: Señales de Precaución
Señales orientadas a alertar sobre la presencia de una fuente de daño potencial.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 11: Señales de Prohibición
Señales que indican que un comportamiento específico está prohibido.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 12: Señales de Condición segura
Señales orientadas a informar a usuarios respecto a la dirección de evacuación y ubicación de salidas de emergencia.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 13: Señales de Protección contra incendios
Señales orientadas a información sobre la ubicación de alarmas, comandos, equipos y recursos de detección y protección contra incendios.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 14: Señales de Sustancias peligrosas
El sistema GHS, armoniza la clasificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas, mediante la definición de peligros físicos, para la salud y el medio ambiente.
GHS: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 15: Señales de Sustancias peligrosas
El sistema GHS, armoniza la clasificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas, mediante la definición de peligros físicos, para la salud y el medio ambiente.
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST

## Slide 16: Señales de Sustancias peligrosas
Clases y divisiones de residuos almacenados, de acuerdo con NCH N°2190 de 2019.
ÁREA RESTRINGIDA
PROHIBIDO FUMAR
BODEGA REAS
USO OBLIGADO
DE EPP
CLASES Y DIVISIONES DE RESIDUOS ALMACENADOS, DE ACUERDO CON NCH N°2190 DE 2019
INSTRUCTIVO: Gestión de riesgos de SST