## Slide 1
Instructivo
Simbología para el desarrollo de mapas de riesgos

## Slide 2
Instruir a las entidades empleadoras sobre la simbología a utilizar para la confección de un mapa de riesgos, con la finalidad de contar con una herramienta que permitan localizar y visualizar los principales peligros en un lugar de trabajo.
Objetivo general

## Slide 3: Referencia
Guía para la elaboración de Mapas de Riesgos Laborales al interior de las entidades empleadoras

## Slide 4: Contexto
¿Qué es una señal de seguridad?
Señal que transmite un mensaje de seguridad general, obtenida mediante la combinación de un color y una forma geométrica y que, por la adición de un símbolo gráfico, transmite un mensaje de seguridad en particular

## Slide 5: Niveles de riesgo existentes
El Decreto N°44 de 2024 indica que el procedimiento para la evaluación de los riesgos laborales en la entidad empleadora se regirá por la "Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos en los Lugares de Trabajo" del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), obteniéndose la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la entidad empleadora. Esta matriz, además de identificar los peligros/factores y riesgos existentes, también explicita la magnitud del riesgo encontrada y su consecuente nivel de riesgo, los cuales se resumen a continuación:
a) Para los riesgos higiénicos de origen químico y físico, los niveles de riesgo se clasifican en 4 etapas, cuyo orden de criticidad (mayor a menor) es el siguiente: Nivel 4 (color rojo), Nivel 3 (color anaranjado), Nivel 2 (color amarillo) y Nivel 1 (color verde) respectivamente.
b) Para los riesgos de seguridad, de emergencia y desastres y aquellos peligros/factores de riesgo biológicos (higiénicos), los niveles de riesgo también se clasifican en 4 etapas, cuyo orden de criticidad (mayor a menor) es el siguiente: Intolerable (color rojo), Importante (color anaranjado), Moderado (color amarillo) y Tolerable (color verde) respectivamente.
c) Para los riesgos del tipo músculo-esqueléticos los niveles de riesgo se clasifican en 3 etapas, cuyo orden de criticidad (mayor a menor) es el siguiente: Riesgo alto o crítico (color rojo), Riesgo medio o razonable (color amarillo) y Riesgo bajo (color verde) respectivamente.
d) Para los riesgos del tipo psicosocial, los niveles de riesgo se clasifican en 3 etapas, cuyo orden de criticidad (mayor a menor) es el siguiente: Riesgo alto o crítico (color rojo), Riesgo medio o razonable (color anaranjado) y Riesgo bajo (color verde) respectivamente.

## Slide 6: Simbología riesgos laborales: Riesgos de seguridad
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caídas de altura
Caídas al agua
Caída de personas

## Slide 7
Atrapamiento
Caída de objetos
Choque contra objetos
Cortes por objetos / herramientas corto- punzantes
Contacto con objetos

## Slide 8
Contacto con animales y/o insectos
Contacto con personas
Contacto con seres vivos
Contactos térmicos
Contactos térmicos por calor
Contactos térmicos por frío

## Slide 9
Contactos eléctricos directos baja tensión
Contactos eléctricos directos alta tensión
Contactos eléctricos indirectos baja tensión
Contactos eléctricos indirectos alta tensión
Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Contacto con otras sustancias químicas
Contacto con energía eléctrica
Contacto con sustancias químicas

## Slide 10
Contacto con elementos que se proyectan
Explosiones
Proyección de fragmentos y/o partículas
Contacto con / en vehículos en movimiento
Atropellos o golpes con vehículos
Choque, colisión o volcamiento

## Slide 11
Incendios
Exposición a condiciones atmosféricas extremas
Exposición a ambientes con deficiencia de oxígeno
Exposición a sustancias químicas tóxicas
Incendios

## Slide 12
Ingesta de sustancias nocivas
Otros riesgos
Otros riesgos
Ingesta de sustancias nocivas

## Slide 13: Simbología riesgos laborales: Riesgos higiénicos
Exposición a agentes químicos
Exposición a aerosoles líquidos
Exposición a aerosoles sólidos
Exposición a gases y vapores
Se deberá especificar en la leyenda del mapa de riesgos el agente higiénico específico

## Slide 14
Exposición a agentes físicos
Se deberá especificar en la leyenda del mapa de riesgos del tipo de exposición (cuerpo entero o mano- brazo)
Exposición a vibraciones
Exposición a ruido

## Slide 15
Exposición a radiaciones ionizantes
Exposición a frío
Exposición a radiaciones no ionizantes
Exposición a calor

## Slide 16
Exposición a altas presiones
Exposición a bajas presiones

## Slide 17
Exposición a peligros biológicos
Transmisión por fluidos corporales
Transmisión por inhalación dermal, oral y parenteral

## Slide 18: Simbología riesgos laborales: Riesgos músculo- esqueléticos
Manejo o manipulación manual de carga o personas
Trabajo repetitivo de miembros superiores
Posturas forzadas
Posturas estáticas
Se deberá especificar en la leyenda del mapa de riesgos la familia de riesgos músculo - esquelético

## Slide 19: Simbología riesgos laborales: Riesgos psicosociales
Riesgos psicosociales

## Slide 20: Ejemplo Mapa de riesgos
En el ejemplo se muestran señalizados el peligro transversal de caída (verde) y los peligros específicos de incendio (rojo) y tránsito de montacarga (amarillo) en el área de bodega.
En el área taller, el peligro de proyección de atrapamiento (amarillo y rojo) y superficie caliente (rojo).
20